## Slide 1: IDAMC VHDL und TLM
Sven Alexander Horsinka

## Slide 2: Integrated Dependable Architecture for Many Cores (IDAMC)
N6
N3
N5
N4
N8
N1
N7
N0
Memory
Memory
Peripherals
Peripherals
S
W
N
System Controller
N2
R
Tile
Tile
Tile
E
Tile
NI
NI
NI
NI
Entworfen am Institut für Datentechnik und Kommunikationsnetze an der TU-Braunschweig
Initial entwickelt im Rahmen von RECOMP, zur Zeit eingesetzt in ASTEROID und ARAMIS
IDAMC-Referenzdesign
2D Mesh-Netzwerk
Wormhole-Switching mit Flits
QoS für Datenströme unterschiedlicher Kritikalität
Notes: Reduced Certification Costs for Trusted Multi-core Platforms
ARAMiS (Automotive, Railway and Avionic Multicore Systems)
An Analyzable, Resilient, Embedded Real-Time Operating System Design

## Slide 3: Tile-Konfiguration aus Gaisler Research Library IP Cores
Tiles bestehen aus einzelnen gemeinsam genutzten Komponenten (Speicher,.. ) bis hin zu vollständigen Subsystemen

## Slide 4: Ziele der Abstraktion
Entwicklung von TL-Modellen des Netzwerkinterfaces und Routers für SoCRocket
      Verwendung der aufwendig entwickelt und erprobten IDAMC-Lösungen ermöglicht den Übergang von Multi- zu Many-Core SoC-Konfigurationen
      Routermodelle mit variabler zeitlichen Genauigkeit und Simulationsperformance vergleichbar mit AT/LT-Programmierstilen
Design Space Exploration wird mit den TL-Modellen ausgeführt und deren Erkanntnisse in das RTL-Modell übertragen
      Enge Beziehung zwischen den Abstraktionsebenen erlaubt unkomplizierte Übersetzung und gegenseitige Verifikation
TLM
RTL
Innovation
DSE
Verifikation
Gates
Silicon

## Slide 5: Mixed Criticality on Many-Core SoCs
Integration von zuvor eigenständigen Anwendungen in einen Vielkernprozessor erlaubt bessere Ausnutzung paralleler Ressourcen
Eine Plattform zur Ausführung von unterschiedlich kritischen Anwendungen muss eine geeignete Trennung gewährleistet werden!
      Der Ausfall einer unkritischen Anwendung darf eine kritische Anwendung nicht beeinflussen
      Ohne eine solche Trennung müssen alle Anwendungen die gleichen hohen Sicherheitsanforderungen erfüllen  Hohe kosten für das Gesamtsystem !
  IDAMC Implementiert diese Trennung durch eine Laufzeitüberwachung an der Schnittstelle zwischen On-Chip-Netzwerk und Tiles:

## Slide 6: IDAMC-Netzwerkinterface
Transparente Weiterleitungen von Speicherzugriffen und Interrupts
Erreichbarkeit von entfernten Ressourcen durch eine Adressübersetzung
Laufzeitüberwachung unterbindet Abweichung vom zuvor definierten Verhaltens

## Slide 7: RTL Routermodell

## Slide 8: TLM-Routermodell (Congestion aware)
Trennung der Funktionalität
  Switch-Arbiter-Modul definiert das Scheduling- und QoS-Verhalten
  Übrige Grundfunktionalität wird durch die übrigen Module bereitgestellt
Unabhängig von der Portanzahl nur noch ein Thread pro Router notwendig

## Slide 9: TLM-Routermodell (Congestion unaware)
durch direkte Weiterleitung entfällt die Zwischenspeicherung und Vermittlung
Verzögerung wird bei jedem Hop aufsummiert
Synchronisation bei Bedarf durch den Empfänger
Router enthält keinen Thread, Kontrollfluss durch den Absender (Initiator)
Notes: ÜBERGANG:
Vergleichbarkeit zwischen den Routermodellen schaffen -> gemeinsame Simulation mit einem Transaktor

## Slide 10: Teskonfiguration
Symmetrisches 2D-Mesh
Ein Paketgenerator/empfänger pro Router
Durchgehender all-to-all Traffix
Aufzeichnung der Flit Laufzeiten
Native RTL und TLM Implementierung
Ziele:
Hohe Netzwerkauslastung für einen maximalen Simulationsaufwand
Hohe Konkurrenz zwischen Datenströmen zur Identifikation von Abweichungen des Zeitverhaltens

## Slide 11: Simulationsleistung
3x3-Mesh
10 bis 100 all-to-all-Traffic Iterationen
Ausführungszeit der Simulation auf dem Hostsystem gemessen (Sekunden)
~100x speedup zwischen RTL und dem congestion aware TL-Model
~1000x speedup zwischen RTL und dem congestion unaware TL-Model
Chart: all-to-all iterations
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
tlm (no congestion) | 0.35622 | 0.57343 | 0.83923 | 1.0488 | 1.256 | 1.4886 | 1.7253 | 1.9832 | 2.1708 | 2.424
tlm (congestion) | 2.9645 | 5.9394 | 8.8186 | 11.8693 | 14.728 | 17.847 | 20.1963 | 22.8472 | 25.7916 | 27.9829
rtl | 517.7394 | 1014.1205 | 1455.6191 | 1935.109 | 2397.8719 | 2901.0525 | 3416.0408 | 3891.7204 | 4413.1528 | 4924.2384

## Slide 12: Zeitliche Genauigkeit
Statische Flitlatenz beim congestion unaware TL-Modell
Einzelne Latenzfehler beim congestion aware TL-Modell stets unter 3 Taktzyklen
3x3-Mesh
10 bis 100 all-to-all-Traffic Iterationen
Aufzeichnung aller Flitlatenzen in Taktzyklen
Chart: all-to-all iterations
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
tlm (no congestion) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
tlm (congestion) | 248 | 232 | 228 | 224 | 224 | 223 | 222 | 222 | 221 | 221
rtl | 247 | 231 | 227 | 223 | 223 | 222 | 221 | 221 | 220 | 220

## Slide 14: SystemC and TLM
  Transaction-level modelling (TLM) with SystemC
  C++ library with hardware extensions
  unified system design language
  variable degree of timing accuracy through coding styles:
    Approximately timed:
      Transactions are represented by four timing points
      Typically modelled via non-blocking transport calls
      Synchronization results into runtime overhead
    Loosely timed:
      Reduced number of timing points
      Blocking function calls only requires a single thread
      Additional execution speedup through technics like temporal decoupling
[SY]
[TL]
Notes: Keine eigene Sprache  Erweiterung für C++
Hardware-Software-Codesign
Hardware-Designer werden nicht arbeitslos. Hardware-Modelle die wie Software geschrieben sind, können oft nicht synthetisiert werden

## Slide 15: Congestion aware coding styles for NoC
Synchronization with the simulator kernel after every hop
Allows the correct annotation of congestion based delays
Complete network traversal is performed in a single simulation step
Synchronization to the global simulation time is performed by the receiver if needed
Congestion aware
Not congestion aware

## Slide 16: IDAMC-NoC-Router
8 Ports (bis zu 4 Uplinks)
Flusskontrolle durch Credit-Signale
Source Routing
Scheduling und QoS durch den Switch Arbiter
2 Traffic-klassen:
  Guaranteed-Service (GS)
  Best-Effort (BE)

## Slide 17: Motivation – Hardware & Software design gap
1981
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
2017
time
log
Moore‘s Law
HW design productivity
Growing HW design gap
Technology capabilities
Gates/Day
HW & SW design gap
Additional SW required for HW
   Hardware/Software design productivity fails to keep with shrinking feature sizes
[IT]
Notes: Durch schrumpfende Struckturgrößen können selbst in eingebetteten Systemen leistungsstarke Prozessoren und große Speicher eingesetzt werden, was die Ausführung aufwendiger Softwareapplikationen und Betriebssystemen erlaubt.
Steigende Anforderungen bzgl. Der Time-to-Market Zyklen erlauben es hier nicht mehr mit der Softwareentwicklung zu beginnen wenn ein Prototyp der Hardware gefertigt wurde.
Ein Lösungsansatz ist es, wie es häufig in der Informatik angewendet wird, die Abstraktion der Modellierung zu erhöhen.

## Slide 18: Motivation – Hardware design abstraction level
System Level
RTL
Gates
TLM
RTL
Gates
Verification
Verification
Verification
Present
Future
Intent
refined Intent
Intent
Higher Level of Abstraction
Too many bugs
Architecture verification too late
Prototype Not fit for SW development
High cost to retarget
Design on RTL fails to cope with todays complexity!
Silicon
Silicon
[CA]

## Slide 19: Research goals and challenges
  Goals:
    RTL-to-TLM abstraction of a separately developed and tested Network-on-Chip design
    High simulation performance to enable fast HW/SW co-simulation
    Application of object oriented programming techniques to simplify further development and maintainability
    Enabling efficient many core design space exploration for the SoCRocket virtual platform (ESA funded)
  Challenges:
    Providing adaptive timing accuracy:
      High accuracy is needed for high-level performance and behavioural analysis
      Reduced accuracy is acceptable for SW simulation to further increased performance

## Slide 20: Outline
  Motivation and Contribution
  Background
    SystemC/TLM2.0
    Adapting TLM coding styles for NoC
  Design abstraction
    Reference NoC-Design
    Protocol and timing
    Router model overview
  Performance and accuracy evaluation

## Slide 21: TLM coding styles for Network communication
TLM coding styles are a great to model fast and accurate bus communication:
Timing accuracy is based on the allocation length of the shared medium
Typically different access types (read, write, burst, …) results in different allocation periods
Differentiation between individual transaction phases (request & response) allow deeper insides into the communication behaviour
Packet based networks exhibit a different characteristics
Low level transactions consist of fixed size blocks (frames, flits, …):
Adjustable timing accuracy and simulation performance is not achieved at the single-transaction level
 coding styles have to take congestion into consideration

## Slide 22: Gliederung
  Grundlagen
    SystemC/TLM2.0
    SoCRocket-Framework
  Abstraktionsprozess
    Referenz NoC-Design
    Protocol and timing modeling
    Model overview
  Simulation und Modellvergleich

## Slide 23: Protocol abstraction
Flit organisation (HEAD)
Subdivision of flits into four phits
Uninterrupted transmission in four clock cycles
Concurrent arbitration while receiving (pipelined)
Zero wait state forwarding
Transport object holding complete flit
Transmission via function call with object reverence and delay
Forwarding after the delay passed
Abstraction:

## Slide 24: Timing model – reducing synchronization effort
Delay implementation via flit invalidation in the input buffer
Implicit synchronization between routers through the input buffers
Arbitration (scheduling/QoS) without additional delay by a single thread

## Slide 25: RTL router model
[RR]

## Slide 26: Gliederung
  Grundlagen
    SystemC/TLM2.0
    SoCRocket-Framework
  Abstraktionsprozess
    Referenz NoC-Design
    Protokollabstraktion und Timing-Modellierung
    Transaktorschnittstelle für Mixed-Language-Simulation
  Simulation und Modellvergleich

## Slide 27: Fazit & Ausblick
Fazit:
TLM NoC-Design bietet einen flexiblen Rahmen um den Grad der Integration mit SoCRocket zu steigern
AT-Modell erreicht hohe zeitliche Genauigkeit
LT-Modell bietet hohe Simulationsleistung
Transaktorentwurf aufwendig und fehleranfällig, für die Verifikation nur bedingt geeignet
Ausblick:
vollständige Integration in das SoCRocket-Framework
Implementierung und Erprobung neuer Scheduling- und QoS-Verfahren
Weiterentwicklung hinsichtlich alternativer Topologien

## Slide 28
[IT] ITRS
[SY] http://www.accellera.org/home/
[YD] Kesel, F: Modellierung von digitalen Systemen in SystemC: Von der RTL- zur Transaction-Level-Modellierung
[SI] Ghenassia, F: Transaction-Level Modeling with SystemC: TLM Concepts and Applications for Embedded Systems
[SP] Schirrmeister, F. : Applying TLM 2.0 to Lagacy Platforms
[SR] SoCRcoket http://www.esa.int/TEC/Microelectronics/SEMW9XK1QAH_0.html
[TL] OSCI TLM-2.0 language reference manual
[ID] IDAMC http://www.ida.ing.tu-bs.de/forschung/projekte/idamc/
[RR] Gaertner, A, : Entwicklung und Aufbau eines prototypischen Network-on-Chip-Systems mit Quality-of-Service- Mechanismen auf einem FPGA
[CA] Cadence Design Systems http://www.soccentral.com/results.asp?CatID=488&EntryID=39792

## Slide 29: Simulationsleistung
[SP]

## Slide 30: Reducing the simulation effort in early design stages
Efficient execution of sequential program code
Less resemblance of the final hardware design
High simulation accuracy of behaviour and timing
High simulation effort resulting from large numbers of parallel modules
[SI]